IKO轴承拆卸及安装

核心提示：本文主要汇总了IKOn轴承的拆卸及安装技巧。

1.旋松固定IKO轴承座的螺栓。将IKO轴承连同IKO轴承座一起从轴上卸下。注意在拆轴一端的IKO轴承座之前.应将轴另一端的IKO轴承座螺栓松开，以免两端IKO轴承相互别劲而损坏。

2.安装偏心套。先将偏心套套在IKO轴承内套的偏心台阶上，并用手顺轴的旋转方向拧紧.然后再将小铁棍插入或顶住偏心套上的沉孔.用手锤顺轴的旋转方向敲击小铁棍.使偏心套安装牢固，最后锁紧偏心套上的内六角螺钉。

3.先用内六角扳手松开IKO轴承偏心套上的锁紧螺钉，然后用小铁棒插入顶盖偏心套上的沉孔，逆着轴的旋转方向打松偏心套。

很多人在安装IKO轴承中使用不当的安装方法，导致IKO轴承的损坏。那么如何正确的安装IKO轴承呢?希望大家更全面的了解IKO轴承的安装与拆卸：

对于间隙配合的IKO轴承圈，建议在配合面涂一层薄薄的防蠕动腐蚀剂，以防配合面之间产生摩擦腐蚀。

390000系列外球面IKO轴承是通过偏心套将IKO轴承内圈与轴固定，偏心套上的内六角螺钉起紧固作用。在维修中，不少机手不会拆装这种IKO轴承，故有必要介绍一下拆装390000系列外球面IKO轴承的技术要点和注意事项：

正确的安装，对于IKO轴承的使用来说是非常重要的。希望大家能够在以后的使用中使用正确的安装方法。

安装时，可以根据其类型和尺寸，选择机械、加热或液压等方法进行。安装时对IKO轴承施加的作用力，绝不可通过滚动体从一个IKO轴承圈传递到另一个IKO轴承圈，否则可能会对滚道造成损坏。但在任何情况下，都不可以直接敲击IKO轴承圈、保持架、滚动体或密封件。

4.固定IKO轴承座的螺栓先不要拧紧，要让IKO轴承外套在IKO轴承座内能转动。再将IKO轴承座螺栓紧固好。同样装好同一根轴上的另一端IKO轴承和座，将轴转动几圈，让IKO轴承本身自动找正位置后。

5.往轴上安装进口IKO轴承前， 必须先拔下IKO轴承外套的固定销，同时将轴颈表面打磨光滑干净，并在轴颈处涂油防锈兼润滑(允许IKO轴承在轴上有稍微转动)。

6.在IKO轴承座与IKO轴承配合面涂润滑油，把IKO轴承装入IKO轴承座内。然后将装配好的IKO轴承与IKO轴承座一起套在轴上.推至所需位置处进行安装。

文章来源：密封技术网http://www.mfw365.com/Knowledge/Details.aspx?kid=26001

相关推荐：密封圈 www.mfw365.com

密封论坛bbs.mfw365.com

盘根 www.mfw365.com/topic/packing/